## Slide 1: Retrofits on current solution
增加数据清洗功能
增加数据预分析（数据平滑等）
增加额外监控窗口作为防错与快速验证区域（曲线上，曲线下）
增加斜率监控（为进一步验证、改善工艺参数做准备）等更多策略
T
A
0
Current Solution: SPC on deviations
T
A
0
Retrofit on Current Solution

## Slide 2: New method
1. 整体T-A曲线（或更多窗口相结合）相似度比较
举例：
  整体曲线比较(进行寻丝结束至拧紧结束的整体曲线相似度比较)
  多窗口：根据线性区，停止区划分。提前预知失效
  区间内SPC监控转换为曲线相似度的阈值监控
T
A
0

## Slide 3: New method
2.替换窗口内监控算法（需验证）
举例：
更换为LCSS（最长共同距离）
其他算法（如DTW）

## Slide 4: New method
3.使用多维信息与多种策略结合进行监控
举例：
在TA曲线基础上，增加以时域为横轴，同时监控和显示Torque，Angle，Torque/Angle
根据不同拧紧站点的具体工艺，探索分别使用TA控制法或屈服点控制法等

## Slide 5: New method
4.增加（关键）失效模式matching
举例：
根据关键性失效或周期性Pareto失效模式的图形pattern，进行曲线相似度比较，快速定位失效
引入随机森林等AI，进行快速比对分类
T
A
0

## Slide 6: 需要的输入
BBA用的是哪种控制方法：扭矩转角控制法（T-A）？有无其他控制策略
实际生产时拧紧工艺介绍（多步？存在反松？控制策略？）
实际生产数据，包含pass和failed的样本